## Slide 1: 电压和电压表的使用

## Slide 2
水压
水流
抽水机
水流的形成
形成
维持
电压
电流
电源
电流的形成
形成
维持
类比法

## Slide 3
电 压
1.电压：是形成电流的原因。 2.符号： U 3.电流的单位：伏特，简称伏，符号V 常用单位：千伏(KV)和毫伏(mV) 换算关系：1KV=1000V 1V=103mV

## Slide 4
伏特 (1745-1827)
意大利科学家，他发明了伏特电堆，这是物理学历史上的神奇发明之一。电堆能产生连续的电流，它的强度的数量级比从静电起电机能得到的电流大，由此开始了一场真正电学的科学革命。

## Slide 5
(1) 256kV= V
(2) 220mV= V
2.56×105
0.22
练一练

## Slide 6
常见的电压
1.一节干电池的电压 1.5 V 2.一节蓄电池的电压 2 V 3.家庭电路的电压 220V 4.动力用电电压 380V 5.对人体安全的电压 不高于36V

## Slide 7
电压表

## Slide 8
1.使用前指针要调零； 2.电压表要并联在待测电路两端； 3.电流从“＋”接线柱流入，从“－”接线柱流出（正进负出）； 4. 被测电压的大小不能超过电压表的量 程。
电压表的使用

## Slide 9: 电压表电流表使用规则比较
 | 电流表 | 电压表
不同点 |  | 
相同点 |  | 
必须串联接入待测电路两端
必须并联接入待测电路中
可以直接接在电源两极上
(测电源电压)
绝对不允许把电流表直接接到电源的两极，否则会烧毁电流表或损坏电源
①都要注意零点校正
②电流从“+”进“-”出
③都要注意量程的选取
A
V

## Slide 10
探究串联电路电压的特点
L1
L2
15
3

## Slide 11
探究串联电路电压的特点

## Slide 12
串联电路电压的特点
L2
L1
V1
V2
V
U1
U2
U
串联电路中，串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和。 即：U=U1+U2

## Slide 13
并联电路电压的特点
S
U2
U1
V1
V2
猜想：U1和U2之间什么关系？

## Slide 14
探究并联电路电压的特点

## Slide 15
并联电路电压的特点
在并联电路中，各支路两端的电压相等。 即：U1=U2

## Slide 16
U1=_____V
U2=_____V
1.5
12.5
1.读出下列电压表的示数
当堂检测

## Slide 17
2.一节干电池的电压是 ；两节干电池串联起来组成了电池组，电池组的电压为 。
1.5V
3V

## Slide 18
为什么电池组大多采用电池串联的方式呢？
可以增大电源的电压。

## Slide 19
3.在○内填上适当的电表，并标出“+”、“-”接线柱
A
V
+
-
+
-

## Slide 20
4.在甲、乙两个电路中，电压表所测的各是哪只灯泡的电压？
电压表测L2两端的电压
电压表测L1两端的
电压
L2
L1
L2
L1

## Slide 21
5、要求L1、L2组成串联电路，测量灯L2两端的电压的连接方法如下：