## Slide 1
电 阻

## Slide 2
舞台灯光的亮度需要调节，收音机的音量需要调节，电扇的转速也需要调节……
你知道这些是如何实现的吗？？
是通过改变电路中电流大小来实现的
电路中电流大小是如何变化的？

## Slide 3
活动1
探究改变电路总电流的大小
试验器材与电路图
-
思考
1、通过什么看电流的大小？
2、能有几种方法改变电流大小？

## Slide 4
归纳总结
1、电路中接入同一导体时，_____________，即改变导体两端的______可以改变电路中电流的大小。
2、保持电路两端电压相同时，改变___________________，可以改变电路中电流的大小。
改变电池的节数
电压
改变连接在电路中的导体

## Slide 5
为什么电压相同时，选用不同的导体，电路中的电流不同呢？
导体对电流的阻碍作用不同。

## Slide 6
一、电阻概念的建立
1、概念：
物理学中用电阻表示导体对电流的阻碍作用，导体的电阻越大，它对电流的阻碍作用就越大。

## Slide 7
一、电阻概念的建立
2、电阻的符号：R
3、电路中符号：
R
4、电阻的单位：
欧姆，简称欧，符号为 “Ω”
5、常用单位：
kΩ（千欧）， MΩ（ 兆欧 ）

## Slide 8
活动2
探究影响导体电阻大小的因素
猜一猜
说出你的猜想和依据！！！
思考
1、在试验中如何将导体的电阻“显示”出来？
2、根据猜想你需要怎样的一些导线？
3、你还需要哪些试验器材？
4、会连接试验的电路吗？

## Slide 9
-
能选出适当的导体吗？
A
B
C
D

## Slide 10
试验结论
在材料、横截面积相同的情况下，导体的电阻跟长度有关，长度越长，电阻越大。
在材料、长度相同的情况下，导体的电阻跟横截面积有关，横截面积越大，电阻越小。
在长度、横截面积相同的情况下，导体的电阻跟材料有关。

## Slide 11
结论：电阻大小还跟温度有关。
对大多数导体来说，温度越高，电阻越大．但也有少数导体，电阻随温度的升高而减小．

## Slide 12
二、影响电阻大小的因素
电阻的大小与导体的长度、横截面积和材料的性质有关，还与导体的温度有关。电阻是导体本身的一种性质。与电压、电流无关。

## Slide 13
导 线 | 电 阻（欧）
银 | 
铜 | 
铝 | 
钨 | 
铁 | 
锰铜（铜、锰、镍的合金） | 
镍铬合金（镍、铬、铁、锰的合金） | 
0.016
0.017
0.027
0.052
0.096
0.44
1.1
一些导线在20℃时的电阻值（长1m，横截面1mm2）

## Slide 14: 几个特殊值
1.实验室用的连接导线的电阻很小，常用的1m长的铜导线，阻值小于百分之几欧，通常可以忽略不计。
2.电流表的电阻很小，近似情况下可看作等于零。
3.电压表的电阻很大，近似情况下看作无限大。
4.人体的电阻约为几十千欧至几千千欧。
5手电筒的小灯泡其灯丝电阻为几欧到几十欧

## Slide 15
反馈练习
1、 0.2MΩ=_______Ω=______KΩ
2×105
200
2、两条粗细相同，电阻相等的铜导线和镍铬合金线的长度是（ ）
A.铜导线长些 B.镍铬合金长些
C.一样长 D.无法确定
A

## Slide 16
3、有两条粗细相同、材料相同的导线，一条长20厘米，另一条长1.3米，哪条导线电阻大,为什么？
反馈练习

## Slide 17
反馈练习
4、有两条长度相等、材料相同的导线,一条横截面积0.4厘米2另一条2毫米2,哪条导线电阻大,为什么?

## Slide 18
反馈练习
5、“铜导线比铁导线的电阻小.”这种说法对吗?应该怎么说?