## Slide 1: 五、机械效率

## Slide 2
中考要求：
1、知道机械效率
2、了解提高机械效率的途径和意义
3、了解人类使用机械的历程，了解机
械的使用对社会发展的作用

## Slide 3: 复习提问：
1、功的两个要素：
一是作用在物体上的力。
二是物体在力的方向上通过的距离。
2、功的计算公式：
W=F·S
W=G·h
或

## Slide 4
讨论1：我们学校旁有一座私人住宅正在建造中，现在需把100 N重的砂子运到6 m高的楼上。想想看，有哪些方法，可以把砂子运上去？

## Slide 5
人提沙子做功
1对沙子做功
3人克服自重做功
人拉滑轮做功
1对沙子做功
2对桶做功
3对动滑轮做功
人拉滑轮做功
1对沙子做功
2对口袋做功
3对动滑轮做功
2对桶做功

## Slide 6
1、用水桶从井中提水的时候,所做的功哪部分是有用功,哪部分是额外功?
目的：提水，
提水所做的功是有用功;
提水桶所做的功是额外功。
思考：

## Slide 7
2、如果桶掉到井里,从井里捞桶的时候,捞上的桶里带了一些水,这种情况下哪部分是有用功,哪部分是额外功?
目的：捞桶
提水桶所做的功是有用功;
提水所做的功是额外功。
思考：

## Slide 8
人提沙子做功
1对沙子做功
3人克服自重做功
人拉滑轮做功
1对沙子做功
2对桶做功
3对动滑轮做功
人拉滑轮做功
1对沙子做功
2对口袋做功
3对动滑轮做功
2对桶做功

## Slide 9
一.人提沙子做功
1对沙子做功_____________
2对桶做功________________
3克服自重做功____________
二.人拉滑轮做功
1对沙子做功_____________
2对桶做功_______________
3对动滑轮做功___________
三.人拉滑轮做功
1对沙子做功______________
2对口袋做功_____________
3对动滑轮做功___________
600J
120J
2400J
600J
120J
60J
600J
30J
60J
3120J
780J
690J
------W有用
W额
W总=
------W有用
W额
W额
------W有用
W总=
W总=

## Slide 10
请算出刚才的三种办法中有用功在总功中占的百分比。
用哪种方法效率最高？

## Slide 11
二、机械效率
有用功跟总功的比值叫机械效率
有用功总小于总功，所以机械效率总小于1
思考:机械效率会大于１吗？为什么？
机械效率一般用百分数表示，没有单位
公式：

## Slide 12
电动机 80%－90%．
燃气轮机 20%－30%．
蒸汽机的效率通常只有6%－15%．
空气喷气发动机 50%－60%

## Slide 13
三、实验探究
测滑轮组的机械效率

## Slide 14
（2）测定滑轮组的机械效率，应测定的物理量有 ，
， ， ，需要计算
的物理量有 ， ， 。
钩码的重G
拉力F
钩码上升高度h
绳端移动距离s
有用功W有
总功W总
机械效率η
（3）所用器材除钩码、铁架台、滑轮组、细绳外，还需
要 和 。
刻度尺
弹簧测力计
（1）实验原理是
三、实验探究
探究一：测滑轮组的机械效率

## Slide 15
（4）安装好滑轮组，记下 和 的位置，
匀速拉动弹簧测力计使钩码G升高，记下 ，
并从弹簧测力计得出 的值和弹簧测力计移动的
距离 。
钩码
弹簧测力计
钩码上升高度h
拉力F
s
（5）设计表格
钩码重G/N | 弹簧测力计示数F/N | 有用功W有/J | 绳端移动距离s/m | 钩码上升高度h/m | 总功 W总/J | 机械效率η
0.5
1.0
0.1
0.3
0.15
0.1
66.7%

## Slide 16
4. 某实验小组在测滑轮组机械效率的实验中得到的
数据如下表所示，装置如图所示
次数 物理量 | 1 | 2 | 3
钩码重G/N | 4 | 4 | 6
钩码上升高度h/m | 0.1 | 0.1 | 0.1
绳端拉力F/N | 1.8 | 1.4 | 2.4
绳端移动距离s/m | 0.3 | 0.5 | 0.3
机械效率η | 74% | 57% | 83%
（1）通过表中数据可分析出实验1是
用 图做的实验，实验2是用 图
做的实验。
甲
乙
（2）通过实验1和实验2的数据分析得
出结论：使用不同的滑轮组，提升相
同的重物时，动滑轮的个数越多，滑
轮组的机械效率 。
越低
（3）比较实验1和实验3可得出结论：
使用同一滑轮组， ，可
以提高滑轮组的机械效率。
增加物体的重
G
F
甲
G
F
乙

## Slide 17
请你思考
影响滑轮组机械效率的因素
1、动滑轮的自重
2、绳重与摩擦
3、所提升的物重
4、机械效率与绳子股数（省力多少）、功率大小、重物被提升的高度都无关！
注意

## Slide 18
请你思考
提高机械效率 的方法
例如：加强机械运动部位的润滑.
2、改进机械的结构，减小机械自重
例如：换用较轻滑轮。
1、减小机械间的摩擦力。
3、增加物重，让机械尽量满负荷工作。

## Slide 19
用如图所示两个滑轮组，将同一物体提升相同的高度，每个滑轮的重均相等。不计绳重及摩擦，此过程中，F甲 F乙 ，
甲的机械效率 乙的机械效率。

## Slide 20
滑轮组机械效率的计算
1.公式及推导式
2.易错点

## Slide 21
F
S
h
G
二、 斜面的机械效率

## Slide 22
注意事项：
①要匀速拉动物体。
②拉力要与斜面平行。

## Slide 23
3、如图所示，斜面长10m，高2m，工人要沿斜面把重1500N的物体匀速拉到斜面顶端，若斜面的机械效率为75%，求：（1）工人做的有用功、总功、和额外功；（2）工人所用的拉力和物体与斜面的摩擦力。
F
2m