## Slide 1
电路连接的基本方式

## Slide 2
一、电路连接的方式
设计方案实现一个电路两个灯泡都能工作。
【活动】
串联电路
并联电路

## Slide 3
二、串联电路
分析电路结构，归纳其结构特征。
【活动】
1、用电器逐个顺次连接在电路中。
2、电流只有一条回路从电源正极回到负极。
沿着电流流向顺次组装电路元件。
【连接技巧】
【结构特点】

## Slide 4
二、串联电路
控制电路通断，观察实验现象。
【活动】
1、开关闭合，所有用电器同时工作。
2、开关断开，所有用电器同时停止。
3、开关的位置对电路控制没有影响。
【控制特点】

## Slide 5
二、串联电路
各串联用电器之间的工作关系。
【工作特点】
3、短一灯泡
【探究】
【方案】
1、去一灯泡
其余灯泡不工作。
其余灯泡工作，但亮度变亮。
串联的各用电器之间相互影响。
2、加一灯泡
其余灯泡工作，但亮度变暗。

## Slide 6
三、并联电路
（A、B:分支点）
【活动】
1、用电器并列连接在电路中。
2、电流有多条回路从电源正极回到负极。
【连接技巧】
（AB间电路:支路）
（AC、BD间电路:干路）
分析电路结构，归纳其结构特征。
先串一个回路再并接其他回路于分支点
【结构特点】

## Slide 7
控制电路通断，观察实验现象。
【活动】
1、干路开关，控制所有用电器工作。
2、支路开关，控制所在支路用电器。
3、开关的位置对电路的控制有影响。
三、并联电路
【控制特点】

## Slide 8
各并联用电器之间的工作关系。
【工作特点】
3、短一灯泡
【探究】
【方案】
1、去一灯泡
其余支路灯泡原样工作。
整个电路不工作，电源短路。
并联的各用电器之间互不影响。
2、加一灯泡
三、并联电路
其余支路灯泡原样工作。

## Slide 9
四、串并联电路对比
顺次连接，一条回路
并列连接，多条回路
与开关位置无关
与开关位置有关
彼此联系，相互干扰
独立工作，互不影响
串并联电路的联系和区别。
【总结归纳】

## Slide 10
【首尾法】
首：电流流入 端 尾：电流流出端
五、判断电路连接方式
观察下列电路结构，判断连接方式。
【活动】
串联电路
并联电路
【结论】
1、若用电器首尾相连，则串联。
2、若用电器首首、尾尾相连，则并联。

## Slide 11
【正负号法】
五、判断电路连接方式
判断下列电路结构，分析电路状态。
【活动】
电源正负极分别标“+” “-”号。从正极开始沿
导线标符号“+”，直至遇到用电器停止；再从负极开始沿导
线标符号“-” ，直至遇到用电器停止。
【结论】
1、若几个用电器两端异号，则串联。
2、若每个用电器两端异号，则并联。
3、若用电器或电源两端同号，则短路。

## Slide 12
五、判断电路连接方式
分析下列电路连接方式，说明判断依据。
【活动】
家庭电路
路灯电路
小彩灯电路
【结论】
并联
并联
单个串联，各组并联
【总结】
1、不能单凭用电器的位置断定连接方式。
2、“去用电器法”是较为理想的判断方法。

## Slide 13
例、在如图所示的电路中
(1)若只闭合S1,三个灯是怎样连接的?
(2)若S1,S2,S3都闭合,三个灯又是怎样连接的?
(3)若只闭合S1,S2,情况会变成怎样?

## Slide 14
例、电冰箱的电路结构其实可以简化成两部分。一
部分是用于致冷的压缩机（电动设备），另一
部分是用于照明的灯泡。根据你的观察，判断
它们的连接方式，并画出其电路图。

## Slide 15
例、如图电路，要使灯泡L1、L2组成串联电路，则应
闭合或断开哪些开关？要使灯泡L1、L2组成并联
电路，则应闭合或断开哪些开关?

## Slide 16
六、简单电路设计
设计电路结构，画出电路图。
【病房呼叫电路】
【设计流程】
4.联系实际，检查改进。
1.明确目标，确定元件。
2.分析结构，设计草图。
3.准备器材，实验验证。

## Slide 17
例、甲、乙两个同学家住同一单元，甲住5楼，乙住
2楼，他们想设计一个电路来互通消息。
两人要求：任何一方闭合开关，都能使对方家
的电铃发声。（乙同意提供电池）
六、简单电路设计
设计电路结构，画出电路图。
【简易通讯电路】

## Slide 18
例、一停车场为了告知内部停车位情况，在入口设
值班室，工作人员可通过操纵室内开关，使想
停车的司机通过入口处的红绿灯便可知场内是
否有空车位：红灯表示无车位，绿灯表示有车
位。请你设计一个满足要求的电路。
六、简单电路设计
设计电路结构，画出电路图。
【停车场信号灯电路】

## Slide 19
六、简单电路设计
【楼梯灯电路】
设计电路结构，画出电路图。
【改进】
设计光声控楼梯电路结构，画出电路图。

## Slide 20
例.用笔画线作导线，将图中的元件连接起来，连
成符合下述要求的电路(设灯泡不会烧坏)：
①开关Sl、S2都断开，红、绿灯都不亮；
②只闭合开关S1，红灯亮；
③只闭合开关S2，红、绿灯都不亮；
④开关Sl、S2都闭合，红灯亮，绿灯亮

## Slide 21
例、分析交通信号灯电路结构，设计画出电路图。