## Slide 1: 变阻器

## Slide 2: 提出问题
问题1：导体的电阻大小与哪些因素
有关？
问题2：要改变导体的电阻，改变上
述哪个因素最方便？
导体的长度、材料、横截面积、温度等
导体的长度

## Slide 3: 试一试
用铅笔芯改变电路中的电流
M
N

## Slide 4: 实验总结
当铅笔芯连入电路中的长度变长时，电流表示数 ，灯泡亮度 。
现象：
变小
改变连入电路中的 ，可以改变接入电路中的 ，从而可以改变电路中的 。
启示：
导体的长度
电流
当铅笔芯连入电路中的长度变短时，电流表示数 ，灯泡亮度 。
变大
变亮
变暗
电阻

## Slide 5: 观察滑动变阻器
1、构造
滑片P
接线柱D
接线柱B
接线柱C
接线柱A
金属杆
瓷筒
支架
电阻线圈

## Slide 6
2、结构示意图
3、电路符号
P
观察滑动变阻器
P
4、原理：改变接入电路中电阻丝的长度，从而改变电阻。

## Slide 7: 活动:练习使用滑动变阻器
实验电路
M
N
C
A
B
D
P

## Slide 9: 实验记录
序号 | 使用的接线柱 | 金属滑片的移动方向 | 电灯亮度的变化 | 电流表示数的变化
1 | A、D | 向左 |  | 
 |  | 向右 |  | 
2 | A、B | 向左 |  | 
 |  | 向右 |  | 
3 | A、C | 向左 |  | 
 |  | 向右 |  | 
4 | B、C | 向左 |  | 
 |  | 向右 |  | 
5 | B、D | 向左 |  | 
 |  | 向右 |  | 
6 | C、D | 向左 |  | 
 |  | 向右 |  | 
电阻
变亮
变大
变暗
变小
不变
不变
不变
不变
变亮
变大
变暗
变小
变亮
变大
变暗
变小
不变
不变
不变
不变
变亮
变大
变暗
变小
变小
变大
不变
不变
变小
变大
变小
变大
不变
不变
变小
变大

## Slide 10: 滑动变阻器的正确连接方法
2、连接“一上一下”两个接线柱
1、串联接在电路中

## Slide 11
规格：
如：“50Ω 1.5A”、 “10Ω 2A”
最大阻值
允许通过的最大电流
规格及使用注意事项
使用注意事项：
在闭合开关之前，应将 滑片置于阻值最大端。

## Slide 12
今天你学到了什么？
(2) 观察铭牌，例如“20Ω1A ”的含义是：
(4) 滑动变阻器要______接在电路中，闭合开关前要将滑动变阻器的滑片置于阻值_______的位置。
(1) 滑动变阻器的原理：是通过改变连入电路中电阻线的_______来改变电阻，从而改变电流的。
(3) 对于实验室常见的滑动变阻器，其正确接法的共同特点是“__________”
变阻器的最大阻值是20Ω，允许通过的最大电流是1A。
串联
最大
长度
一上一下

## Slide 13
思考：
将如图所示的滑动变阻器的滑片P向左移动的过程中：
（1）当A、D接入电路时，接入电路的电阻值将逐渐______；接入电路的电阻丝为（ ）段
（2）当B、C接入电路时，接入电路的电阻值将逐渐_____；接入电路的电阻丝为
（ ）段
（3）当C、D接入电路时，接入电路的电阻为_________；
（4）当A、B接入电路时，变阻器成为_________；
定值电阻
变小
变大
0Ω
PA
PＢ

## Slide 14
为了保护电路。
(4) 滑动变阻器要 （ ）接在电路中，闭合开关前要将滑动变阻器的滑片置于（ ）的位置，即电路图中的（ ）端（选填a、b），为什么?
串联
阻值最大

a
b
b
P

## Slide 15
A
练一练：
1、如图所示的甲、乙两种电路是在电源电压不变的情况下，利用滑动变阻器改变小灯泡亮度的是： （ ）
A、甲图
B、乙图
C、两图都可以
D、两图都不能改变灯的亮度
（甲）
（乙）
2、如图所示，用滑动变阻器控制灯的亮度，若要求滑片P向左端滑动时灯变亮，则变阻器连入电路中正确的接法是（ ）
A、C接M，D接N B、A接M，B接N
C、A接M，D接N D、B接M，D接N
C

## Slide 16: 电阻箱
读数方法：
指针所指数值乘以倍率后相加

## Slide 17
电阻箱和滑动变阻器的异同：
相同点：都是变阻器，都是利用改变连入电路中电阻线的长度来改变电阻大小的装置，
不同点：滑动变阻器能够连续改变连入电路中的电阻，但不能表示出连入的电阻值，而电阻箱能够定量表示出连入电路的电阻值大小，但只能跳跃式地改变连入电路中的电阻。

## Slide 18
变阻器的应用
调光台灯
调速器等

## Slide 19
实际应用：
生活中，不论是收音机音量的变化，还是电视机亮度变化、剧场中灯的变化都有一个相当于滑动变阻器的元件。
电位器

## Slide 20
油面上升时，杠杆左端上翘，变阻器R连入电路中的电阻 ，油量表（电流表）的示数 。
变小
变大