## Slide 1
第三节 探究欧姆定律

## Slide 2: 如何研究电流 、电压、电阻三个物理量之间的变化关系？
控制变量法

## Slide 4: 实验中的电压表 电流表和滑动变阻器，各起什么作用？
滑动变阻器的作用是:
改变电路中的电流.
保护电路.

## Slide 5: 问题：如何研究电流与电压的关系
控制电阻一定，调节滑动变阻器来改变导体两端的电压以及通过导体的电流

## Slide 7: 实验结论是：
实验次序 | 电阻Ｒ＝10Ω | 
 | 电压U/v | 电流I/A
１ | 1 | 0.1
２ | 2 | 0.2
３ | 3 | 0.3
研究电流随电压的变化？
保持电阻不变时，电流跟电压成正比关系。

## Slide 8: 如何研究通过导体的电流与导体电阻的 关系
控制电压一定，改变导体的电阻，用电流表测量通过导体的电流。

## Slide 10: 实验结论是：
实验次序 | 电压Ｕ＝2V | 
 | 电阻R/Ω | 电流I/A
１ | 5 | 0.4
２ | 10 | 0.2
３ | 15 | 0.13
研究电流随电阻的变化？
保持电压不变时，电流跟电阻成反比关系。

## Slide 11
一段导体中的电流,跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比.
数学表
达式是:
变换式是:
欧姆定律的内容是:
I= | U
 | R
R= | U |  | U= | IR
 | I |  |  | 

## Slide 12
3、注意：
（1）U为导体两端的电压，单位为伏（V）；
I为通过导体的电流，单位为安（A）；
R为导体的电阻，单位为欧（Ω）
（2）单位统一国际单位才能计算。
（3）三个量必须是同一段电路上（或同一导体）的电流、电压和电阻。
（4）R=U/I不能说电阻与电流成反比、与电压成正比。

## Slide 13
欧姆：德国物理学家，发现了电路中电流遵守的“交通规则”即欧姆定律。

## Slide 14: 由公式I=U/R导出R=U/I，以下说法正确的是[ ] A.加在导体两端的电压越大，导体的电阻越大 B.通过导体的电流越大，导体的电阻越小 C.导体的电阻是导体本身的一种性质，跟电 压电流无关 D.导体的电阻在电流减小到零时非常大
思考？
C

## Slide 15: 分析上表数据可以得出结论是：
R=15欧 |  |  | 
电压（V） | 1.5 | 3 | 4.5
电流 （A） | 0.1 | 0.2 | 0.3

## Slide 16
小结
1、欧姆定律的内容是什么？
2、欧姆定律的表达式是什么？有哪些变换公式？
3、本节课我们主要应用了哪种研究问题的方法？

## Slide 17: 1、一个阻值为4欧的导体， 在其两端加上6V的电压后通过它的电流为 A。
课堂练习
1.5

## Slide 18
2、某导体两端加上4.5V的电压时，通过它的电流为0.3A这个导体的电阻为( )欧。若导体两端加上3V的电压时，通过它的电流为( )A，导体的电阻为( )欧。若导体两端不加电压时，通过它的电流为( )A，导体的电阻为( )欧。
15
0.2
15
0
15